## Slide 1: 02210224061
EMRECAN ŞAHİN

## Slide 2: Gelişmiş Deniz Gözlemi: SAR Tabanlı Gemi Tespiti için CNN Algoritmalarının Kullanımı
Giriş
Bu çalışma, denizcilik alanında gemi tespiti konusunu ele alarak, Sentinel-1 uydusundan alınan SAR (Sentetik Açıklıklı Radar) görüntüleri ile Faster R-CNN algoritmasını kullanarak gemi tespitinin etkinliğini araştırmaktadır. Gemi tespiti, deniz güvenliği, gemi trafiği yönetimi, çevresel izleme ve arama kurtarma operasyonları gibi birçok alanda kritik bir öneme sahiptir.
Son yıllarda uydu görüntüleme teknolojileri ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde gemi tespitinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu çalışmada Faster R-CNN, konvolüsyonel sinir ağları (CNN) ve bölge öneri ağı (RPN) kullanılarak yüksek doğrulukta gemi tespiti gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Mersin Limanı bölgesinde gerçekleştirilmiş ve %86.11 doğruluk oranı elde edilmiştir.
Önerilen yöntem, SAR görüntüleri ve derin öğrenme algoritmalarının birleşimini kullanarak optik sensörlerin yetersiz kaldığı hava ve ışık koşullarında bile güvenilir gemi tespiti sağlamaktadır
ÇALIŞMA ALANI
Türkiye'nin en büyük ve en önemli limanlarından biri olan Mersin Limanıdır. Akdeniz’in doğu kıyısında yer alan bu liman, tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuştur ve günümüzde Türkiye’nin uluslararası ticaretinde kilit bir rol oynamaktadır.

## Slide 3: VERİ KAYNAĞI
Bu çalışmada kullanılan veri kaynağı, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen Sentinel-1 radar uydusudur. Sentinel-1, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) görüntüleri sağlayarak yer gözlem uygulamaları için kullanılmaktadır.
VH polarizasyonu, gemi tespiti, arazi örtüsü sınıflandırması ve orman haritalama gibi çeşitli uygulamalarda etkili olup, balıkçı tekneleri ve küçük mavnaların tespitinde başarı sağlamaktadır. Ayrıca, deniz yüzeyi üzerindeki rüzgar yönü ve hızı hakkında bilgi sunarak okyanus akıntılarının izlenmesi ve fırtına tahminleri için kullanılabilir. Bunun yanı sıra, mahsul izleme ve afet yönetimi gibi kara uygulamalarında da değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada, uydu görüntüleri kullanılarak gemi tespiti ve izlenmesi için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) görüntüleri ve derin öğrenme algoritmaları kullanılmıştır. SAR görüntüleri, gece ve olumsuz hava koşullarında da çalışabilmesi nedeniyle gemi tespitinde etkili bir araç olarak öne çıkmaktadır.
Çalışmada, SARfish algoritması ve Faster R-CNN nesne algılama modeli kullanılarak gemi tespiti gerçekleştirilmiştir. SARfish algoritması, SAR görüntülerindeki gürültü ve benekleri gidererek gemileri daha doğru şekilde tespit etmeye yardımcı olur. Faster R-CNN ise konvolüsyonel sinir ağları (CNN) ve bölge öneri ağı (RPN) kullanarak gemi tespitini yüksek doğrulukla gerçekleştirir.
YÖNTEM

## Slide 4: BULGULAR
Algoritma, küçük balıkçı teknelerinden büyük kargo gemilerine kadar geniş bir yelpazedeki gemileri yüksek doğrulukla belirleyebilmiştir. Yanlış pozitif oranının düşük olması, modelin diğer nesneleri yanlışlıkla gemi olarak tanımlamadığını göstermektedir.
Test sonuçlarına göre:
Genel doğruluk oranı: %86,11
Kesinlik (Precision): %84,54
Geri çağırma (Recall): %89,03
Bu sonuçlar, algoritmanın denizcilik uygulamaları için güvenilir ve etkili bir çözüm sunduğunu ve gemi trafiği yönetimi, deniz güvenliği ve çevresel izleme gibi alanlarda potansiyel kullanımını göstermektedir.
Bu çalışmada, Sentinel-1 VH SAR görüntüleri kullanılarak Faster R-CNN mimarisine dayalı açık kaynaklı bir gemi algılama algoritması geliştirilmiş ve test edilmiştir. Çalışmanın amacı, geleneksel optik görüntü tabanlı yöntemlerin sınırlamalarını aşarak gemi tespitinde daha yüksek doğruluk ve güvenilirlik sağlamaktır.
SONUÇ

## Slide 5: GEMİ TESPİTİ UYGULAMASINDA YOLOV8 VE YOLOV9 ALGORİTMALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Bu çalışma, denizlerdeki gemileri tespit etmek ve sınıflandırmak için YOLOv8 ve YOLOv9 yapay zeka modellerinin performansını karşılaştırmaktadır. Gemi tespiti, balıkçılık, deniz güvenliği, göçmen izleme, arama-kurtarma ve askeri operasyonlar gibi birçok alanda önemlidir.
Çalışmada, 1658 uydu görüntüsü içeren bir veri seti kullanılmış ve bu görüntülerdeki gemiler iki farklı model ile incelenmiştir. Her iki model de gemi tespiti için başarılı sonuçlar vermiştir, ancak YOLOv9 modeli gemileri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tespit edebilmiştir. YOLOv8 modeli ise daha dengeli bir öğrenme süreci geçirmiş ve farklı uygulamalarda daha esnek bir kullanım sunmuştur.
Sonuç olarak, her iki model de gemi tespiti için kullanılabilir, ancak daha hızlı ve yüksek doğruluk isteyen uygulamalar için YOLOv9 daha avantajlıdır. Gelecekte, daha fazla deniz aracı türünü kapsayan büyük veri setleriyle yeni çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

## Slide 6: Mask R-CNN İle Uydu Görüntülerinde Gemi Tespiti
Bu çalışmada, uydu görüntülerinde gemi tespiti için Mask R-CNN yöntemi kullanılmış ve modelin performansı çeşitli metriklerle değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde yer alan gemilerin otomatik olarak tespit edilmesi ve modelin başarısının analiz edilmesidir.
Veri seti olarak Google Earth'ten elde edilen 1 metre mekânsal çözünürlüğe sahip 1838 adet RGB uydu görüntüsü kullanılmıştır. Bu görüntüler, açık deniz, kıyı bölgeleri ve iç sulardan örnekler içermektedir. Görseller GIS yazılımı aracılığıyla işlenmiş, içerdikleri 3279 gemi maskelerle etiketlenmiş ve eğitim, doğrulama ve test veri kümeleri oluşturulmuştur.
Mask R-CNN modeli, gemi tespitinde dört ana aşamadan oluşan bir süreç izlemektedir: özellik çıkarımı, bölge öneri ağı (RPN) ile nesne adaylarının belirlenmesi, RoI hizalaması ve bölge-tabanlı CNN işlemleri. Model, önerilen nesne bölgelerinin maskelerini ve sınırlayıcı kutularını oluşturarak her tespitin olasılık değerini hesaplamaktadır. Modelin eğitimi için ResNet-101 omurga ağı kullanılmış ve eğitim süreci 80 bin iterasyon boyunca gerçekleştirilmiştir. Momentumlu stokastik gradyan iniş (SGD) yöntemiyle optimize edilen model, Ubuntu 16.04 işletim sisteminde, güçlü bir donanım altyapısı ile çalıştırılmıştır.

## Slide 7: Mask R-CNN İle Uydu Görüntülerinde Gemi Tespiti
Modelin tespit performansı, kesinlik (precision), geri getirme (recall) ve F1-skoru gibi metriklerle değerlendirilmiştir. Deneyler sonucunda model için en uygun nesne güven eşiğinin 0,5 olduğu belirlenmiştir. Bu eşik değeriyle yapılan testlerde, model 604 geminin 558’ini doğru tespit etmiş, 46’sını gözden kaçırmış ve 58 yanlış alarm üretmiştir. Buna göre, modelin geri getirme değeri 0,9238, kesinlik değeri 0,9058 ve F1-skoru 0,9148 olarak hesaplanmıştır.
Elde edilen sonuçlar, Mask R-CNN’nin uydu görüntülerinde gemi tespitinde başarılı olduğunu göstermektedir. Ancak, modelin bazı sınırlamaları da gözlemlenmiştir. Özellikle birbirine yakın konumlanmış gemilerin tek bir nesne olarak algılanması veya gözden kaçırılması önemli bir hata kaynağı olmuştur. Ayrıca, bazı kara parçalarının gemi olarak yanlış sınıflandırıldığı ve limanda demirlemiş gemilerin gözden kaçırıldığı tespit edilmiştir. Bu tür hatalar, bölge öneri ağında kullanılan dikdörtgen sınırlayıcı kutuların nesne geometrisine tam uyum sağlayamamasından kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak, Mask R-CNN modeli yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde gemi tespitinde etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Ancak, modelin özellikle birbirine yakın konumlanmış gemiler için daha hassas hale getirilmesi ve yanlış pozitifleri azaltmaya yönelik iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Gelecek çalışmalarda, dönük sınırlayıcı kutuların kullanımı, farklı bölge öneri stratejileri ve diğer derin öğrenme tabanlı nesne tespit algoritmalarıyla karşılaştırmalar yapılması planlanmaktadır.